## Slide 1
Arsitektur & Organisasi Komputer
Deny Hidayatullah, MMSI

## Slide 2
SET INSTRUKSI

## Slide 3
Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram.
Dua bagian utama arsitektur komputer :
1. Instruction set architecture (ISA) / arsitektur set instruksi ISA meliputi
spesifikasi yang menentukan bagaimana :
• programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh
• komputer. ISA menentukan sifat komputasional komputer.
2. Hardware system architecture (HSA) / arsitektur system
• hardware HSA berkaitan dengan subsistem hardware utama
• computer (CPU, system memori dan IO).
HSA mencakup : desain logis dan organisasi arus data dari subsistem

## Slide 4
Data processing/pengolahan data : instruksi aritmetika dan logika.
• Data storage/penyimpanan data : instruksi-instruksi memori.
• Data movement/perpindahan data : instruksi I/O.
Control/control : instruksi pemeriksaan dan percabangan.
JENIS-JENIS INSTRUKSI

## Slide 5
KARAKTERISTIK DAN FUNGSI SET INSTRUKSI
• Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan
atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin
(mechine instructions) atau instruksi komputer (computer instructions).
• Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan
oleh CPU disebut set Instruksi (Instruction Set).

## Slide 6
ELEMEN-ELEMEN DARI
INSTRUKSI MESIN (SET INSTRUKSI)
• Operation Code (opcode) : menentukan operasi yang akan
dilaksanakan
• Source Operand Reference : merupakan input bagi operasi yang
akan dilaksanakan
• Result Operand Reference : merupakan hasil dari operasi yang
dilaksanakan
• Next instruction Reference : memberitahu CPU untuk mengambil
(fetch) instruksi berikutnya setelah
instruksi yang dijalankan selesai.

## Slide 7
Source dan result operands dapat berupa :
Salah satu diantara tiga jenis berikut ini :
• Main or Virtual Memory
• CPU Register
• I/O Device
DESAIN SET INSTRUKSI
Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat komplek yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah :
1. Kelengkapan set instruksi
2. Ortogonalitas (sifat independensi instruksi)
3. Kompatibilitas :
- Source code compatibility
- Object code Compatibility

## Slide 8
Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut :
Operation Repertoire : Berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan, dan berapa sulit operasinya
Data Types : tipe/jenis data yang dapat olah
Instruction Format : panjangnya, banyaknya alamat, dsb.
Register : Banyaknya register yang dapat digunakan
Addressing : Mode pengalamatan untuk operand

## Slide 9
JENIS-JENIS OPERAND
• Addresses (akandibahas pada addressing modes)
• Numbers : - Integer or fixed point - Floating point
- Decimal (BCD)
• Characters : - ASCII
- EBCDIC
• Logical Data : Bila data berbentuk binary, yaitu : 0 dan 1

## Slide 10
Operasi set instruksi untuk transfer data
• MOVE : memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan
• STORE : memindahkan word dari prosesor ke memori.
• LOAD : memindahkan word dari memori ke prosesor.
• EXCHANGE : menukar isi sumber ke tujuan.
• CLEAR / RESET : memindahkan word 0 ke tujuan.
• SET : memindahkan word 1 ke tujuan.
• PUSH : memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas
stack.
• POP : memindahkan word dari bagian paling atas sumber

## Slide 11
Terimakasih