## Slide 1
Arsitektur & Organisasi Komputer
Deny Hidayatullah, MMSI

## Slide 2
“Mode Pengalamatan”

## Slide 3
Pendahuluan Secara umum, Set Instruksi ini mencakup
Jenis data yang didukung
Jenis instruksi yang dipakai
Jenis register
Mode pengalamatan
Arsitektur memori
Penanganan interupsi
Eksepsi
Dan operasi I/O eksternalnya (jika ada).
Kumpulan intruksi menyediakan cara yang bervariasi untuk menemukan lokasi memori. Cara cara ini disebut mode pengalamatan.
Cara ini dapat memudahkan pemrosesan list dan untuk mengacu struktur data yang komplek.

## Slide 4
Mode Pengalamatan Digunakan untuk :
Dapat mereferensi lokasi memori yang besar
Membatasi keterbatasan format instruksi
Mode Pengalamatan ada beberapa teknik pengalamatan, Yaitu :
Immediate Addressing
Direct Addressing
Indirect Addressing
Register addressing
Register indirect addressing
Displacement addressing
Stack addressing

## Slide 5
Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori.
Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program.
Operasi dengan mode ini membutuhkan dua byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte.
Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan
Immediate Addressing
Instruction
Operand

## Slide 6
Direct addressing merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register.
Format Instruksik
Operation Code, Register, Alamat memori.
Contoh : MOV A, 04H
Note : 04H Merupakan alamat memori tempat data di simpan atau di
isikan
Kira-kira apa bedanya dengan Immediate Addressing?
Direct addressing
A
Operand
Memory
A

## Slide 7
Merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer DATA/byte/word antar register dan lokasi yang alamatnya ditunjukkan oleh isi suatu register.
Contoh :ADD [A]; #tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi
alamat A ke Akumulator
MOV [BX], AX #Pindahkan isi register AX ke dalam alamat memori yang ditunjukkan oleh isi register BX
Indirect Addressing
A
B
Memory
A
Operand
Instruksi
B

## Slide 8
Metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung.
Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama.
Pengalamatan antar register ini harus digunakan register yang berukuran sama, seperti AL dan BH, CX dan AX
Contoh :
  MOV AX,CX
  MOV A, R4 #Pindahkan isi Register R4 dan Akumulator
Register Addressing
R
R
Operand
instruksi
Register set

## Slide 9
Mode pengalamatan ini mirip dengan mode pengalamatan tak langsung.
Perbedaannya ada pada lokasi field alamatnya, yaitu pada alamat register.
Letak operand berada pada memori yang ditunjuk oleh isi register
Register Indirect Addressing
R
A
instruksi
Register
Operand
Memory
A

## Slide 10
Review Jenis Jenis Register
General Purpose Regiter :
AX (Accumulator )
BX( Base )
CX( Counter )
DX (Data )
( 16 bit )
Jika 8 bit , X diganti menjadi akhiran L atau H )
Pointer dan Index Register :
SP ( Stack Pointer)
BP ( Base Pointer )
SI dan DI ( Source Index dan Destination Index )
IP ( Instruction Pointer )
Register Segment :
CS( Code Segment )
DS ( Data Segment )
SS ( Stack Segment)
ES ( Extra Segment)
Register Flag :
CF (Carry Flag )
OF( Overflow Flag )
SF ( Sign Flag ) ,
dll

## Slide 11
Terimakasih