## Slide 1
Arsitektur & Organisasi Komputer
Catur Nugroho, S.Kom, M.Kom

## Slide 2
Memori Internal

## Slide 3: Karakteristik Memori
Lokasi
Kapasitas
Unit transfer
Metode Akses
Kinerja
Jenis fisik
Sifat-sifat fisik
Organisasi

## Slide 4: Lokasi
CPU (register)
Internal (main memori)
External (secondary memori)
Ukuran Word
  Satuan alami organisasi memori
Banyaknya words
  Atau Bytes
Kapasitas

## Slide 5: Satuan Transfer
Internal
  Jumlah bit dalam sekali akses
  Sama dengan jumlah saluran data (= ukuran word)
External
  Dalam satuan block yg merupakan kelipatan word
Addressable unit
  Lokasi terkecil yang dpt dialamati secara uniq
  Secara internal biasanya sama dengan Word
  Untuk disk digunakan satuan Cluster

## Slide 6: Metode Akses
Sekuensial
  Mulai dari awal sampai lokasi yang dituju
  Waktu akses tergantung pada lokasi data dan lokasi sebelumnya
  Contoh tape
Direct
  Setiap blocks memilki address yg unique
  Pengaksesan dengan cara lompat ke kisaran umum (general vicinity) ditambah pencarian sekuensial
  Waktu akses tdk tergantung pada lokasi dan lokasi sebelumnya
  contoh disk

## Slide 7: Metode Akses
Random
  Setiap lokasi memiliki alamat tertentu
  Waktu akses tdk tergantung pada urutan akses sebelumnya
  Contoh RAM
Associative
  Data dicarai berdasarkan isinya bukan berdasarkan alamatnya
  Waktu akses tdk tergantung terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya
  Contoh: cache

## Slide 8: Hierarki Memori
Register
  Dalam CPU
Internal/Main memory
  Bisa lebih dari satu level dengan adanya cache
  “RAM”
External memory
  Penyimpan cadangan

## Slide 9: Performance
Access time
  Waktu untuk melakukan operasi baca-tulis
Memory Cycle time
  Diperlukan waktu tambahan untuk recovery sebelum akses berikutnya
  Access time + recovery
Transfer Rate
  Kecepatan transfer data ke/dari unit memori

## Slide 10: Jenis Fisik
Semiconductor
    RAM
Magnetic
    Disk & Tape
Optical
    CD & DVD
Others
    Bubble
    Hologram

## Slide 11: Karakteristik
Decay
Volatility
Erasable
Power consumption
Organisasi
Susunan fisik bit-bit untuk membentuk word

## Slide 12: Kendala Rancangan
Berapa banyak?
  Capacity
Seberapa cepat?
  Time is money
Berapa mahal?

## Slide 13: Hierarki
Registers
L1 Cache
L2 Cache
Main memory
Disk cache
Disk
Optical
Tape

## Slide 14: Locality of Reference
Selama berlangsungnya eksekusi suatu program, referensi memori cenderung untuk mengelompok (cluster)
Contoh : loops

## Slide 15: Memori Semiconductor
RAM
  Penamaan yang salah karena semua memori semiconductor adalah random access (termasuk ROM)
  Read/Write
  Volatile
  Penyimpan sementara
  Static atau dynamic

## Slide 16: Dynamic RAM
Bit tersimpan berupa muatan dalam capacitor
Muatan dapat bocor
Perlu di-refresh
Konstruksi sederhana
Ukuran per bit nya kecil
Murah
Perlu refresh-circuits
Lambat
Main memory

## Slide 17: Static RAM
Bit disimpan sebagai switches on/off
Tidk ada kebocoran
Tdk perlu refreshing
Konstruksi lebih complex
Ukuran per bit lebih besar
Lebih mahal
Tidak memerlukan refresh-circuits
Lebih cepat
Cache

## Slide 18
Terimakasih