## Slide 1
Arsitektur & Organisasi Komputer
Catur Nugroho, S.Kom, M.Kom

## Slide 2
StrogeArray

## Slide 3
RAID, singkatan dari “Redundant Array of Independent Disks”, merujuk kepada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer (terutama hard disk) dengan menggunakan cara redundansi (penumpukan) data, baik itu dengan menggunakan perangkat lunak, maupun unit perangkat keras RAID terpisah.
Pengertian Teknologi RAID

## Slide 4
Penjelasan Kata “RAID” juga memiliki beberapa singkatan Redundant Array of Inexpensive Disks, Redundant Array of Independent Drives, dan juga Redundant Array of Inexpensive Drives.
Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. RAID juga merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redudansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel ini menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat.

## Slide 5
Sejarah Istilah RAID pertama kali didefinisikan oleh David A. Patterson, Garth A. Gibson dan Randy Katz dari University of California, Barkeley, Amerika Serikat pada tahun 1987, yaitu 9 tahun setelah paten yang dimiliki oleh Norman Ken Ouchi. Mereka bertiga mempelajari tentang kemungkinan penggunaan dua hard disk atau lebih agar terlihat sebagai sebuah perangkat tunggal oleh sistem yang menggunakannya, dan mereka kemudian mempublikasikannya ke dalam bentuk sebuah paper berjudul “A case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)” pada bulan Juni 1988.

## Slide 6
Konsep RAID Ada beberapa konsep kunci di dalam RAID, yaitu :
1. Mirroring (penyalinan data ke lebih dari satu buah
harddisk)
2. Striping (pemecahan data ke beberapa harddisk)
3. Koreksi kesalahan (di mana redundansi data disimpan
untuk mengizinkan kesalahan dan masalahnya untuk
dapat dideteksi dan mungkin dikoreksi atau lebih umum
disebut sebagai teknik fault tolerance/toleransi kesalahan)

## Slide 7
RAID memiliki tiga karakteristik umum, yaitu :
1. RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai
system tunggal disk.
2. Data didistribusikan ke drive disik array.
3. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan
informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika
terjadi masalah atau kegagalan disk.
Karakteristik RAID

## Slide 8
Sejak pertama kali diperkenalkan, RAID dibagi ke dalam beberapa skema, yang disebut dengan “RAID Level“. Pada awalnya, ada lima buah RAID level yang pertama kali dikonsepkan, tetapi seiring dengan waktu, level-level tersebut berevolusi, yakni dengan menggabungkan beberapa level yang berbeda dan juga mengimplementasikan beberapa level proprietary yang tidak menjadi standar RAID. RAID dapat dibagi menjadi beberapa mecam, yaitu :
1. RAID level 0 (menggunakan kumpulan disk dengan striping pada level blok, tanpa redundansi. Jadi hanya menyimpan melakukan striping blok data ke dalam beberapa disk. )
RAID level

## Slide 9
2. RAID level 1 (ini merupakan disk mirroring, menduplikat
setiap disk)
3. RAID level 2 (ini merupakan pengkoreksian kesalahan)
4. RAID level 3 (pengecekan terhadap disk tunggal di dalam
sebuah kelompok disk)
5. RAID level 4 (pembacaan dan penulisan secara independen)
6. RAID level 5 (menyebarkan data ke semua drive. Tidak ada
pengecekan terhadap disk tunggal)

## Slide 10
SAN (storage area network)
Storage Area Network (SAN) adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus, terdiri dari server dan penyimpan (storage)

## Slide 11
Kemampuannya untuk mengakses data melalui jalur yang berbeda oleh semua host.
SAN memungkinkan manajemen data yang lebih efektif dan efisien.
Menggunakan SAN akan mengurangi kesalahan dan kegagalan dalam transportasi data.
SAN memiliki permormance yang unggul dengan bandwidth hingga 200 Mbps.
Penggunaan SAN mengurangi biaya kepemilikan rendah.
Memungkinkan manajemen mendeteksi kesalahan yang proaktif dan juga manajemen bisa dilakukan secara terpusat
Fungsi

## Slide 12
Server-to-Storage : merupakan model interaksi tradisional dengan penyimpanan perangkat.
Keuntungannya adalah perangkat penyimpanannya dapat diakses secara serial atau bersamaan oleh beberapa server.
Server-to-Server : Sebuah SAN dapat digunakan untuk transfer data berkecepatan tinggi, dan komunikasi bervolume tinggi antar server.
Storage-to-Storage: memungkinkan data untuk dipindahkan tanpa intervensi server, sehingga membebaskan prosesor server dari tugas untuk memproses kegiatan seperti pengolahan aplikasi.
METODE PEMAKAIAN SAN

## Slide 13
Menggunakan protokol jaringan dengan mengirimkan potongan kecil data dan meningkatkan overhead dan mengurangi bandwith.
Menggunakan protokol penyimpanan (SCSI) dengan potongan data yang besar dan mengurangi overhead dan meningkatkan bandwith menghubungkan server dengan clien, setiap server memiliki dan mengontrol akses ke media penyimpanannya, yang pada akhirnya membatasi aksesibilitas data.
Setiap penambahan media penyimpanan (storage) akan di tambahkan ke server, tidak di share melalui LAN memungkinkan sumber daya penyimpanan data (storage) untuk di kaitkan langsung ke jaringan tanpa perlu terhubung ke server yang spesifik.
PERBANDINGAN SAN DENGAN LAN

## Slide 14
Jaringan dedicated untuk peralatan penyimpanan (storage) dan host pendekatan mempunyai kelebihan masing-masing, bahwa SAN merepresentasikan hubungan media penyimpan masa depan.
Storage yang sudah ada masih dishare lagi oleh OSSAN di rancang untuk memonitoring data dalam jumlah besar antara server dan peralatan penyimpanan, dan memisahkan trafik backup yang bandwidth intensif dari trafik normal LAN/WAN.
Pada NAS saat file yang disharing tersebut diakses maka dia (file yang disharing) akan melewati processor terlebih dahulu sebelum ke client. Termasuk menaikan konektifitas antara server dan peralatan penyimpan, maupun managemen data yang terpusat.
NAS dapat di optimasikan untuk penggunaan file server saja.
Storagenya langsung nyambung ke jaringan
SAN tidak melibatkan processor saat file yang disharing tersebut diakses.
Perbandingan SAN dengan NAS

## Slide 15
Terimakasih